## Slide 2
La super-résolution, qu’est ce que c’est?
  Ensemble des techniques permettant de passer sous la limite de diffraction des microscopes
  Limite de diffraction:
Point source
Tâche d’Airy
Le contexte

## Slide 3
Image limitée par diffraction
Image super-résolue
Le contexte

## Slide 4
La microscopie photothermique
n + e
Milieu d’indice n
Faisceau de chauffage
Nanobille d’or
Le contexte

## Slide 5
La microscopie photothermique
Principe du montage de détection
Le contexte

## Slide 6
La microscopie photothermique
Réponse d’une nanoparticule de diamètre 10 nm
Le contexte

## Slide 7: Objectifs
Manipulation d’images
Rognage
Zoom
Fit gaussien
Détection des gaussiennes
Histogramme des intensités, rayons
Déconvolution
Améliorer la qualité de l’image
Contraste
GUI

## Slide 8
Qu’est ce qu’une bonne déconvolution?
  Critères retenu :
    Capacité à séparer deux gaussiennes voisines
    Résistance à un faible échantillonnage
Tests sur des images d’échantillonnages différents
Solutions proposées: Déconvolution

## Slide 9
Non –retenu : deconvlucy sur Matlab
Avant déconvolution
Après déconvolution
deconvlucy
Solutions proposées: Déconvolution

## Slide 10
Fonction implémentée: filtreWiener
  Paramètres: - Image convoluée
  - Réponse impulsionnelle
  - paramètre m empirique
Bonus : filtreWienerAuto
  Permet un choix automatique de m
Solutions proposées: Déconvolution

## Slide 11
Solutions proposées: fit gaussien
Fit gaussien :
Seuillage de l’image, fermeture
Détection des zones -> positions et largeur approximatives des tâches
Fit de l’image initiale:
  Directement n gaussiennes ou
  Pour chaque tâche séparément
Renvoie du résultat et du MSE
Affichage de l’image reconstituée et des histogrammes

## Slide 12
Solutions proposées:
Fit gaussien :

## Slide 13
Solutions proposées:
Fit gaussien, cas problématique: gaussiennes proches
Gaussiennes proches
1
2
3
4
seuil1
seuil2
=> rayon final surestimé => Nombre de tâches faussé
Seuil 1: localise 1, 2 et 4
Seuil 2: localise toutes les gaussiennes mais confond 1 et 2

## Slide 14
Solutions proposées:
Interface graphique Matlab avec guide

## Slide 15
Réalisation et mise en œuvre
Découverte et étude du sujet
Choix du support
ImageJ / C / Matlab
Programmation
Compilation dans un GUI
Quelques problèmes rencontrés:

## Slide 16
Réalisation et mise en œuvre

## Slide 17
Réalisation et mise en œuvre

## Slide 18
Etat de la valorisation et son futur
Fonctions Matlab: - Traitements initiaux - Déconvolution: - Recherche automatique de paramètres optimaux - Choix de la déconvolution la plus adaptée - Détection et fit - Recherche de paramètres initiaux proches - 4 algorithmes différents

## Slide 19
Etat de la valorisation et son futur
Programme ergonomique - Chargement et sélection des images - Synthèse des fonctions Matlab les plus abouties - Analyse et sauvegarde des résultats
Peut être compilé pour s’utiliser sans licence Matlab

## Slide 20
Etat de la valorisation et son futur
Démonstration du programme

## Slide 21
Etat de la valorisation et son futur
Ce qu’il reste à faire:
Détecter et résoudre deux gaussiennes proches
Améliorer les logs (liste des opérations)
Comparer les images par superposition
Autres idées:
Implémenter un passe haut/bas
Se souvenir des résultats précédents