## Slide 1: Le contexte
La super-résolution, qu’est ce que c’est?
  Ensemble des techniques permettant de passer sous la limite de diffraction des microscopes
  Limite de diffraction:
Point source
Tâche d’Airy

## Slide 2: Le contexte
Image limitée par diffraction
Image super-résolue

## Slide 3: Le contexte
La microscopie photothermique
n + e
Milieu d’indice n
Faisceau de chauffage
Nanobille d’or

## Slide 4: Le contexte
La microscopie photothermique
Principe du montage de détection

## Slide 5: Le contexte
La microscopie photothermique
Réponse d’une nanoparticule de diamètre 10 nm

## Slide 6: Objectif
Manipulation d’images
Rognage
Zoom
Fit gaussien
Détection des gaussiennes
Histogramme des intensités, rayons
Déconvolution
Améliorer la qualité de l’image
Contraste
GUI

## Slide 7: Solutions proposées : Déconvolution
Qu’est ce qu’une bonne déconvolution?
  Critères retenu :
    Capacité à séparer deux gaussiennes voisines
    Résistance à un faible échantillonnage
Tests sur des images d’échantillonnages différents

## Slide 8: Solutions proposées : Déconvolution
Non –retenu : deconvlucy sur Matlab
Avant déconvolution
Après déconvolution
deconvlucy

## Slide 9: Solutions proposées : Déconvolution
Fonction implémentée: filtreWiener
  Paramètres: - Image convoluée
  - Réponse impulsionnelle
  - paramètre m empirique
Bonus : filtreWienerAuto
  Permet un choix automatique de m